## Slide 1: Fusion360使い方⑵

## Slide 2: ・STL形式に保存
３Dプリンターで印刷する際、STL形式にしないといけない

## Slide 3: ・STL形式に保存
対象を右クリック
「STL形式で保存」を押す

## Slide 4: ・STL形式に保存
OKを押し、保存先を指定する

## Slide 5: ・PDF形式に保存
レーザーカッターで切る際、DXFやPDFに変換しないといけない
Fusion360→PDF形式で保存

## Slide 6: ・PDF形式に保存
対象を右クリック
「図面を作成」を押す

## Slide 7: ・PDF形式に保存
良ければOKを押す
※コンポネントがPDF変換したいもののみに
なっているか確認

## Slide 8: ・PDF形式に保存
対象を図面上に
クリックして貼り付ける
方向を指定
尺度は１：１に
良ければOKを押す

## Slide 9: ・PDF形式に保存
図面にある枠と名前等の表を削除しておく

## Slide 10: ・PDF形式に保存
出力を押し、保存先を指定する

## Slide 11: ・課題
実際に何かデザインして
３Dプリンターで印刷・レーザーカッターでカットしてみよう！
※時間の関係があるので、
なるべく時間のかからないようなデザインにすること