## Slide 1: サッカーロボット

## Slide 2: 基本的な動き
・いろいろなセンサの値を読み取って、読み取った値によって行動させる。
例）
・ボールを見つけたら、みつけた方向に移動させる。
・コートの白線を踏んだら、コート内へ移動する。
・機体の正面を常に相手のゴールがある方向に向ける。

## Slide 3: ボールセンサ
ボールの距離を測定する。
・基本的にはボールがある方向に機体を動かす。
＊ボールが機体に対して、自分のゴール側にあるときそのまま
ボールに向かうと相手の得点になってしまう。
回り込ませる

## Slide 4: ボールセンサ（サンプルプログラム）

## Slide 5: 地磁気センサ
機体の向きを返す
自分のゴール側にボールを運ばせない

## Slide 6: 地磁気センサ（サンプルプログラム）

## Slide 7: ラインセンサ
白色に反応して値を返す
コートの白線を踏んだらコート内に移動させる

## Slide 8: ラインセンサ（サンプルプログラム）

## Slide 9: 超音波センサ
壁からの距離を測定する
機体を真ん中に移動させたり、前に出させすぎないようにする。

## Slide 10: 超音波センサ（サンプルプログラム）
unsigned long echo = 0; //反射波用変数
int signalPin = 9; //信号線用ピン
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
pinMode(signalPin,OUTPUT); //出力に切り替え
digitalWrite(signalPin,LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(signalPin,HIGH); //パルスを5秒間出力する
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(signalPin,LOW);
pinMode(signalPin,INPUT); //入力に切り替え
echo = pulseIn(signalPin,HIGH)/2; //パルスが返ってくる時間を計測する
int distance = echo * 344 / 1000 ; //音速344m/sとして距離を計算する
Serial.println(distance); //距離をシリアルモニタに表示する
delay(1000);
}
＜課題＞
テオヤンセンロボットが壁にぶつからずに動くプログラムを書いてみよう。

## Slide 11: PAD図
下書きみたいなもの
どんなプログラムにするのかおおまかな動きを決める。
地磁気センサ
ラインセンサ
ボールセンサ
コート内へ移動
ラインセンサが反応

## Slide 12: シリアルモニタを活用
各センサが返す値を見ることができる。
ボールセンサが返す値を見て、ボールの距離によってどのくらいの値を返すのか調べておく。
地磁気センサが返す値を見て、方向とその数値を調べる。

## Slide 13: Serial.print
Serial.print()
()内の変数の値をシリアルモニタに出力する。
（使用例）
Serial.print(ball1);
Ball1の値をシリアルモニタに出力する。

## Slide 14: analogRead
analogRead()
()内のピン番号に対応しているセンサが取得した値を返す。
（使用例）
Ball1 = analogRead(1);
Ball1にピン番号1に対応しているボールセンサが取得した値を入力する。

## Slide 15: 課題
ボールセンサで取得した値をシリアルモニタに表示してみよう。

## Slide 16: その他
エラーが出てきたら、その場所を確認し何が間違っているのか調べる。
なるべく、while文は使わない。